Гарантийный талон

- Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара.

- Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.

- Гарантийное обслуживание не производится:

а) Если нарушены правила эксплуатации изделия;

б) Если нарушены правила подключения прибора к электрической сети;

в) Если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных;

г) Если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

д) Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.

- Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб,

причиненный другому оборудованию,  работающему в

сопряжении с данным изделием.

- Для предъявления рекламации на приобретенное изделие необходимо предоставить документ, подтверждающий факт продажи товара магазином, срок гарантии по которому не истек.

| Наименование магазина |  |
| --- | --- |
| Наименование товара |  |
| Серия изделия |  |

Дата продажи:  «____» _________________201__ г.

Контактная информация:

Челябинский Завод Бытовых Товаров

Руководство по эксплуатации

Дистиллятор домашний серии:

Легенда, Технолоджи Л

Устройство аппарата

Подготовка к использованию

- Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного  обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.

- Перед началом дистилляции убедитесь, что соединительные трубки не засорены и хорошо продуваются воздухом.

- При использовании дистиллятора в первый раз необходимо произвести дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства.

Сборка и использование

- Холодильник № 14 подсоединяется к сухопарнику № 5 и баку № 1 с запорной крышкой № 2.

- Разрезаем прилагающийся прозрачный силиконовый шланг № 4 (длина 1 м) на 2 части: 70 см и 30 см.

- Длинная часть (70 см) силиконового шланга служит для соединения перегонного куба с сухопарником. Один конец надеваем на штуцер № 3, расположенный на крышке перегонного куба (соединение, по желанию, закрепляем хомутом). Второй конец шланга надеваем на один из штуцеров  № 6 сухопарника.

- Короткая часть (30 см) силиконового шланга служит для соединения сухопарника с  холодильником. Один конец надеваем на второй штуцер № 6 сухопарника, второй конец шланга надеваем на входной верхний медный патрубок № 7 холодильника (на нем уже надета уплотнительная силиконовая прокладка).

- Устанавливаем холодильник № 14 на горизонтальной поверхности. Присоединяем водоподводящий шланг к водопроводному крану с одной стороны и к нижнему входному отводу № 8 в холодильнике  с другой стороны.

- К водоотводу № 9 присоединяем отводящий шланг и второй его конец направляем в сливное отверстие раковины.

- ВАЖНО: подвод холодной воды к холодильнику  делается с нижней его части! Т.е. вход воды – нижний отвод, выход воды – верхний отвод!

- К выходной медной трубке № 10 присоединяем силиконовую трубку (в комплект не входит), другой конец которой направляем в принимающую стеклянную емкость для готового продукта.

- После проверки надежности крепления всех компонентов системы, заливаем в бак № 1 исходный продукт (не более 75-80% объема), герметично закрываем крышку. Протяжку фиксирующих болтов  крышки  необходимо делать равномерно, не допуская перекосов.

- ВАЖНО: уровень воды в перегонном кубе не должен опускаться ниже уровня верхнего из ТЭНов, т.е. ТЭНы должны быть постоянно погружены в воду! (аппараты серии Технолоджи имеют встроенную защиту от перегрева ТЭНа).

- Для более быстрого разогрева исходного продукта в перегонном кубе, рекомендуется включить сразу два ТЭНа (для аппаратов емкостью 25 литров) у аппартов серии Технолоджи поверните рукоятку, расположенную в нижней правой части бака, до упора по часовой стрелке)). После достижения необходимой температуры один из ТЭНов (верхний) можно отключить для экономии электроэнергии. Включение/отключение ТЭНов производится выключателем № 12 (у аппартов серии Технолоджи включение/отключение ТЭНа и плавная регулировка температуры производится рукояткой, расположенной в нижней правой части бака). Температура отображается на термометре № 11. Давление внутри куба контролируется предохранительным клапаном № 13 (зависит от комплектации).

- Включаем подачу водопроводной воды из крана в холодильник и производим дистилляцию.

- Напор воды из крана должен быть непрерывным и небольшим, чтобы исключить срыв водоподводящего шланга.

Меры безопасности

- Аппарат может использоваться в электросети с напряжением 220 Вольт.

- Аппарат разрешается подключать только к розетке с заземлением. Перед включением в электрическую сеть необходимо проверить наличие защитного заземления дистиллятора.

- Аппарат должен быть установлен таким образом, чтобы был свободный и удобный доступ к выключателю.

- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту производить при полном отключении аппарата от сети и в остывшем состоянии.

- Для аппаратов серии Технолоджи убедитесь, что автоматика дистиллятора дает световые сигналы о наличии напряжения на ТЭНах (при включении должна гореть зеленая лампа).

- При замыкании электропроводки на корпус и автоматическом отключении вводной коммутационной аппаратуры вновь включить аппарат можно только после устранения всех неисправностей.

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, оголив проводники, находящиеся под напряжением).

- Если вы используете удлинитель, проверьте, чтобы он был биполярного типа (10А) с заземлением.

- Запрещается использовать аппарат, если шнур питания поврежден.

- Сухопарник при работе аппарата нагревается, поэтому его следует ставить на устойчивую жаропрочную поверхность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с аппаратом.

- Запрещается оставлять аппарат без присмотра в случаях: аппарат включен в сеть, во время его работы, если аппарат недостаточно остыл.

- Запрещается пользоваться аппаратом после его падения, в случае видимых повреждений, протечки или неправильной работы.

- Аппарат может выделять пар, который может привести к ожогам. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с аппаратом.

Чистка аппарата

- Отключите аппарат от электрической сети и тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.

- Рекомендуется систематически делать очистительные дистилляции водой.

- Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющими поверхностями.

- Убедитесь, что аппарат очищен должным образом, прежде чем убрать его на хранение.