Челябинский Завод Бытовых Товаров

# Руководство по эксплуатации

Дистиллятор домашний серии:

Магарыч Машковского

# Устройство аппарата

- Крышка бака (отверстие для заливки жидкости)

- Штуцер для слива сивушных масел

- Отстойник №1

- Термометр

- Отстойник №2

- Крышка отстойника №2

- Соединительная трубка

- Штуцер для отвода холодной воды

- Охладитель со змеевиком

- Штуцер для подвода холодной воды

- Выход готового продукта

- Перегонный бак

# Комплектация:

| Термометр | + |
| --- | --- |
| Заглушка на штуцер для слива сивушных масел | + |
| Шланги для воды | - |

# Подготовка к использованию

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного  обнаружения возможных утечек пара и жидкостей и имеет достаточную вентиляцию для устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.

- Каждый раз перед началом сборки аппарата убедитесь, что все соединительные трубки и штуцеры не засорены и хорошо продуваются воздухом, особое внимание уделите продувке змеевика холодильника. При несоблюдении этих условий эксплуатация аппарата запрещена.

- Запрещено вносить изменения в конструкцию аппарата.

# Сборка и использование

- При использовании дистиллятора в первый раз необходимо произвести дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства. Далее по пунктам описано как это сделать.

- Хорошо отфильтруйте исходный продукт, в нем не должно содержаться частиц которые могут засорить соединительные трубки или змеевик. Снимите крышку аппарата № 1 и залейте жидкость в бак № 12. Запрещено заливать более 70% от полной вместимости бака.

- Закрутите крышку бака, установите надстройку из отстойников и холодильника. Для избегания протечек, соединения должны быть жесткими, без люфтов. При необходимости воспользуйтесь гаечным ключом. Конструкция аппарата включает в себя два отстойника, один из которых разборный (с крышкой). Важно: в целях безопасности запрещается заполнять сухопарники чем либо, во избежание закупоривания трубок и препятствования выходу паров.

- Заглушите штуцер № 2 для слива сивушных масел отрезком шланга и зажимом. В дальнейшем, при перегонке штуцер должен оставаться заглушенным, но при необходимости через него можно сливать излишки вредных примесей, во избежание переполнения отстойника.

- Подготовьте два гибких шланга (внутренний диаметр 8 мм). Длина первого шланга рассчитывается исходя из расстояния от холодильника аппарата № 9 до крана подачи холодной воды, длина второго шланга рассчитывается исходя из расстояния от холодильника аппарата № 9 до места слива воды. К штуцеру для подачи воды № 10, одним концом подсоедините первый гибкий шланг, другой его конец соедините с водопроводным краном. На штуцер для отвода холодной воды № 8 подсоедините одним концом второй  шланг, через который будет идти слив воды, второй конец шланга опустите в раковину (шланги для подачи и отвода воды в комплект аппарата не входят). Убедитесь что вода в холодильнике свободно циркулирует.

- Под носик холодильника № 11 подставьте емкость, желательно стеклянную для контролирования ее заполнения.

- Откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель № 9, который в течение всего процесса дистилляции должен оставаться холодным. Эксплуатация аппарата без циркуляции холодной воды в холодильнике № 9 запрещена. Если охладитель стал нагреваться, увеличьте напор воды из крана.

- Поставьте аппарат на плиту и начните нагрев.

- При появлении первых капель дистиллята следует уменьшить температуру нагрева и далее вести дистилляцию с минимально возможной температурой.

- Во время эксплуатации аппарата запрещено оставлять его без присмотра, при обнаружении каких либо неисправностей необходимо незамедлительно остановить работу до полного их устранения.

- Для улучшения качества готового продукта необходимо удалить (вылить) первую фракцию дистиллята. Она составляет примерно 7% от общего количества получаемого дистиллята.

- Важно следить за крепостью дистиллята для того, чтобы вовремя прекратить процесс.

- Дистиллят, произведенный в домашних условиях, может содержать вредные примеси, поэтому рекомендуется подвергать его дополнительной очистке и/или повторной дистилляции. Не пренебрегайте этими процедурами – берегите свое здоровье!

# Чистка аппарата

- Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.

- Рекомендуется систематически делать очистительные дистилляции водой.

- Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющими поверхностями.